ПАМЯТКА ДЛЯ КАССИРОВ КСА «ОКА МК»

Начало смены ОБЯЗАТЕЛЬНО

| Действия кассира | Информация на индикаторе |
| --- | --- |
| 1. Включить КСА | ПАРОЛЬ Р |
| 2. Нажать клавишу ВЫБ до входа в режим показаний | ПАРОЛЬ П |
| 3. Ввести пароль 0000 и нажать клавишу И | П 0.00 |
| 4. Нажать клавиши 1 и И | ------------НС |
| 5. Нажать И | Отображается время(при необходимости корректируем) разрешена разбежка до 3 мин |
| 6. В случае если на индикаторе появилось сообщение ДАЛЕЕ СО BP нажать клавишу С (нажимать 1 раз) | ДАЛЕЕ |
| 7. Нажать И | Отображается дата |
| 8. Нажать И | ОПЕР? 1 |
| 9. Нажать И | Печатается чек начала смены |
|  | П 0.00 |

Кассовый режим   (рабочий режим)

| Действия кассира | Информация на индикаторе |
| --- | --- |
| I. Нажать клавших ВЫБ до входа в рабочий режим | ПАРОЛЬ Р |
| 2. Ввести пароль 0000 и нажать клавишу И | Р 0.00 |

Оформление одной покупки: СУММА  ⇨ СЕКЦИЯ  ⇨ ПИ  ⇨ ДЕНЬГИ ПОКУПАТЕЛЯ ⇨ ИТОГ

Оформление нескольких покупок: СУММА ⇨ СЕКЦИЯ ⇨ ПИ ⇨ ДЕНЬГИ ПОКУПАТЕЛЯ ⇨ ИТОГ Оформление по безнал .расчету (через терминал):

- нескольких покупок СУММА, СЕКЦИЯ, СУММА, СЕКЦИЯ..., ПИ, 1 (на наборном иоле), ПИ, ИТОГ.

- одна покупка: СУММА, СЕКЦИЯ, 1 (на наборном поле), ПИ, ИТОГ.

Если чек не завершен, то в любой момент можно отменить:

- Весь чек - при нажатии клавиши АН. -  ? - И

Для КСА с СКНО - ОШИБОЧНО СФОРМИРОВАННЫЙ ЧЕК ДОЛЖЕН БЫТЬ АНУЛИРОВАН

ПО КАССЕ СРАЗУ!!!! ПОСЛЕ ЕГО ЗАКРЫТИЯ

Закрытие смены (Z -отчет)

| Действия кассира | Информация на индикаторе |
| --- | --- |
| 1. Нажать клавишу ВЫБ до входа в режим показаний | ПАРОЛЬ П |
| 2. Ввести пароль 0000 и нажать клавишу И | П 0.00 |
| 3. Для печати кот рольной ленты нажимаем # и И и И | Для Версии 02.17 |
| 4. Нажать клавших 1 и АН | Г.С.? |
| 5. Нажать И | Отображается дата |
| 6. Нажать И | Печатается контрольная лента |
| Если контрольная лента распечаталась неправильно (ленту «зажевало» и т.д), то нужно распечатать её повторно, для этого нужно нажать С и И |
| 7. Нажать И | Печатается «Сменный отчет с гашением» |

Сменный отчет (Х-отчет)

| Действия кассира | Информация на индикаторе |
| --- | --- |
| 1. Нажать клавишу ВЫБ до входа в режим показаний | ПАРОЛЬ П |
| 2. Ввести пароль 0000 и нажать клавишу И | П 0.00 |
| 3. Нажать клавиши 1 и ПИ | Печатается «Сменный отчет без гашения» |

Внесение денег в кассу

Операция выполняется в режиме «П» следующим образом:

1.введите на цифровой клавиатуре внесенную сумму;

2.нажмите клавишу «+».                                                                                                              	                               Выплата денег из кассы                                                              Операция выполняется в режиме «П» следующим образом:

1.введите на цифровой клавиатуре выплачиваемую сумму                                                2.нажмите клавишу «-»

Возврат

Операция выполняется в режиме «П» следующим образом:

1)нажмите клавишу ДС ВЗ;

2)введите на цифровой клавиатуре возвращаемую сумму, отличную от 0;

3)	нажмите секционную клавишу (обычно ту, по которой регистрировался товар в момент продажи).

Действия кассира при появлении сбоев

СО - нажать клавишу С:

НБ - заправить бумагу и нажать клавишу С;

СО Г.С - нажать клавишу С и выполнить операцию «Закрытие смены»                                                               ;ПЕР, АБР, ПЗУ, ОЗУ, АСП, СБОИ ЧАСОВ, FF.xx (хх - номер ошибки) - звонить в ЦТО.

АРП - разряд аккумулятора (зарядить)

07 – смена закрыта

08 – не завершон документ

09 – смена открыта                                                                                                                      12 – СКНО неисправно

ZIL